Гребневая мелиоративная технология

при возделывании культуры риса

Создание гребневой поверхности позволяет ускорить отвод избыточной влаги в период выпадения дождей, а в засушливые периоды обеспечить возможность орошения по бороздам. Технология включает образование гребней за счет развалки гребней сформированных в предыдущий год, одновременное внесение удобрений, высев семян и прикатывание почвы. При этом исключается вспашка, дискование, боронование и ряд других операций, что существенно снижает себестоимость получаемой продукции.

| Гребневые посевы риса на Сиваковской РОС. Первоначальный залив. | На картах широкого фронта залива гребни нарезаются параллельно оросителю-сбросу, на картах модульного типа – перпендикулярно. Размер гребней – высота 25 см, ширина основания – 90 см и ширина верхней полки – 35 см. Гребни формируются в направлении с востока на запад, в попе- |
| --- | --- |

| Распределитель на Сиваковской РОС | речном направлении после проведения гребневых нарезают щели с шагом 50-100 м, проводят залив поля подачей воды из хозяйственного распределителя в картовый ороситель и через чековые водовыпуски – в канал ороситель-сброс, с которым соединены щели, сопряженные с бороздами, образующимися между гребнями. |
| --- | --- |
| Уровень воды на чеке поддерживают на отметке верхней полки гребней. |

Гребневы посевы риса на Сиваковской РОС

Гребневы посевы сои на Сиваковской РОС

Технические средства для проведения гребневой мелиорации

Сеялка гребневая СГ-3,6 в агрегате с трактором МТЗ-82

Культиватор гребневой СГ-3,6 в агрегате с трактором МТЗ-82

Щелерез ЩМ-14

ТЕХНОЛОГИЯ  ПОДПОЧВЕННОГО ОРОШЕНИЯ

РИСОВЫХ ЧЕКОВ

Технология внутрипочвенного орошения обеспечивает надежное двустороннее регулирование влажности почв рисовых чеков, применяется с соблюдением следующих требований: дрены-увлажнители закладываются на рисовых чеках без уклона; напор воды во внутрипочвенных увлажнителях не должен превышать глубины их закладки на 5-10 см; расстояние между увлажнителями следует принимать не более 5 м, диаметр перфорированной трубки увлажнителя – 50 мм; глубина заложения дрен-увлажнителей – 0,9-1,1 м. Длина дрен определяется конструкцией РОС: на картах КШФ – 120-140 м, а на модульных – 200-400 м; рыхление производится перпендикулярно дренам на глубину 0,6 м с расстоянием через 2 м с повторением через 2-3 года. Поливная норма, количество и продолжительность орошения определяется из условий создания в корнеобитаемом слое почвы запаса влаги, соответствующей наименьшей влагоёмкости этого слоя почвы.

В условиях муссонного климата система внутрипочвенного увлажнения дает возможность использовать рисовые земли для возделывания суходольных культур в рисовом севообороте, в частности сою, которая  способствует повышению плодородия почв за счет поступления азота, образуемого азотфиксирующими бактериями, обитающими на корнях. Продуктивность сои под влиянием даже однократного полива увеличилась на 18-20%.

ТЕХНОЛОГИЯ ОРОШЕНИЯ РИСА ЗАТОПЛЕНИЕМ СЛОЕМ ВОДЫ С ВТОРИЧНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРЕНАЖНО-СБРОСНЫХ ВОД

В качестве основного мероприятия по охране окружающей среды при возделывании риса и снижения загрязнения водоемов остаточными количествами пестицидов, а также экономии поливной воды рекомендуется повторное использование сбросных вод, которое применяется на Новосельской и Сиваковской РОС Приморского края. При повторном использовании коллекторно-сбросных вод на орошение создаются условия для интенсивного разложения остатков гербицидов вне водоприемника.

Повторное использование вод для орошения риса позволяет более рационально использовать применяемые удобрения и пестициды, содержащиеся в сбрасываемой воде в растворенном виде. Поэтому задержка этих вод на рисовых полях с целью повторного использования позволяет сбрасывать в водоприемники более самоочищенные, а, следовательно, и более безвредные для природной среды отработанные воды. Экономия оросительной воды позволяет сократить объем водозабора или расширить площадь орошения. В первом случае достигается дополнительный эффект от уменьшения расходов на подачу оросительной воды, а во втором – уменьшение  ущерба, наносимого природной среде, оздоровлением прилегающей территории и улучшением экологических условий.